## Slide 1: Membangun Sistem IoT dengan Laravel & ESP8266
Modul praktikum 8 sesi: dari instalasi sampai dashboard IoT real-time
TRIAL CLASS
Proyek: laravel-iot (Laravel 12) · iot_arduino (firmware ESP8266)
NodeMCU ESP8266
Laravel 12 REST API
MySQL + Dashboard

## Slide 2: Arsitektur Sistem
Bagaimana data bergerak dari sensor fisik ke dashboard web
1 Sensor & Aktuator
DHT22 (suhu, kelembapan) · Potensiometer · LED
2 ESP8266 (NodeMCU)
Baca sensor tiap ±2 detik, kirim via HTTP
3 Laravel 12 REST API
Validasi input, simpan data, sajikan JSON
4 MySQL + Dashboard
Tabel sensor & kontrol, gauge refresh 5 detik
↑ POST /api/sensor-readings
Arduino mengirim data sensor ke server
↓ GET /api/led
Arduino membaca perintah LED dari dashboard
Kunci sistem: komunikasi dua arah lewat REST API
Sensor naik ke server, perintah kontrol turun ke board — keduanya melalui satu backend Laravel.

## Slide 3: Peta Perjalanan: 8 Modul
Empat modul backend Laravel, empat modul hardware Arduino
01
Instalasi & Setup
XAMPP, Composer, proyek laravel-iot, konfigurasi .env
02
Model & Migration
Tabel sensor & kontrol lewat Eloquent + artisan
03
Request & Resource
Validasi input dan format response JSON
04
Controller & Dashboard
Controller API, routing, dashboard Blade
05
Arduino IDE & Library
Board Manager ESP8266, DHT, WiFiManager, ArduinoJson
06
Wiring Hardware
Merangkai DHT22, potensiometer, dan LED ke NodeMCU
07
Program Arduino
setup(), loop(), fungsi kirim & baca data via HTTP
08
Uji & Troubleshooting
Checklist, uji end-to-end, solusi masalah umum

## Slide 4: Alat & Bahan
Siapkan semuanya sebelum sesi dimulai
PERANGKAT LUNAK
PERANGKAT KERAS
XAMPP — paket Apache + MySQL + PHP
PHP 8.2 atau lebih tinggi
Composer — dependency manager PHP
Laravel 12 (proyek laravel-iot)
Visual Studio Code
Google Chrome / Mozilla Firefox
Board ESP8266 NodeMCU — 1 buah
Sensor DHT22 (AM2302) — 1 buah
Potensiometer 10KΩ — 1 buah
LED + resistor 220Ω — 1 set
Resistor 10KΩ (opsional, pull-up)
Breadboard + kabel jumper
Kabel USB micro
Catatan: ESP8266 hanya mendukung WiFi 2.4 GHz — pastikan jaringan yang dipakai bukan 5 GHz.

## Slide 5: Instalasi Laravel & Setup Proyek
MODUL 01
Menyiapkan server lokal, dependency, dan database proyek
TUJUAN MODUL
Menginstal XAMPP (Apache & MySQL) dan Composer
Membuat database IoT melalui phpMyAdmin
Menjalankan proyek laravel-iot untuk pertama kali
LANGKAH PRAKTIKUM
1. Instal XAMPP — centang Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin
2. Instal Composer — centang "Add PHP to PATH"
3. Start Apache & MySQL hingga berstatus hijau Running
4. Buat database laravel_iot di phpMyAdmin (menu New)
5. Jalankan composer install di folder laravel-iot
6. Salin .env.example menjadi .env, sesuaikan koneksi DB
7. Jalankan php artisan key:generate
8. Uji dengan php artisan serve → buka 127.0.0.1:8000
Gagal Start?
Biasanya port 80/3306 bentrok. Ubah lewat tombol Config di XAMPP.

## Slide 6: Konfigurasi Database & Perintah Kunci
MODUL 01
Sambungkan Laravel ke database laravel_iot
berkas .env
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_iot
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
PENJELASAN
DB_CONNECTION → driver database yang dipakai, yaitu mysql
DB_DATABASE → nama database yang dibuat di phpMyAdmin
DB_USERNAME / DB_PASSWORD → default XAMPP: root tanpa password
APP_KEY diisi otomatis oleh perintah key:generate
composer install
Unduh seluruh dependency Laravel
php artisan key:generate
Buat APP_KEY untuk enkripsi session
php artisan serve
Jalankan server di 127.0.0.1:8000

## Slide 7: Model & Migration Database
MODUL 02
Dua sisi Eloquent ORM: class PHP dan struktur tabel
MODEL
app/Models/Sensor.php
Class PHP yang mewakili satu tabel. Dipakai untuk menyimpan dan membaca data lewat Eloquent tanpa menulis query SQL manual.
MIGRATION
database/migrations/…_create_sensor_table.php
Blueprint struktur tabel dalam bentuk kode — bisa dijalankan ulang di komputer mana pun agar database selalu seragam.
PERINTAH ARTISAN
php artisan make:model Sensor -m
php artisan make:model Kontrol -m
Flag -m membuat Model dan Migration sekaligus dalam satu perintah.
php artisan migrate → tabel terbentuk di MySQL
Hasil: tabel sensor dan tabel kontrol siap dipakai

## Slide 8: Skema Tabel: sensor & kontrol
MODUL 02
Isi method up() pada masing-masing file migration
Schema::create('sensor', …)
$table->id();
$table->float('suhu')->nullable();
$table->float('kelembapan')->nullable();
$table->integer('potensio')->nullable();
$table->timestamps();
Schema::create('kontrol', …)
$table->id();
$table->string('LED', 3)
->default('OFF');
$table->timestamps();
float untuk suhu (°C) dan kelembapan (%)
integer untuk nilai ADC potensiometer (0–1024)
nullable() → boleh kosong bila sensor gagal terbaca
timestamps() → kolom created_at & updated_at otomatis
Menyimpan status LED terkini: ON atau OFF
default('OFF') → nilai awal saat tabel dibuat
Migration menyisipkan 1 baris awal agar tabel tak pernah kosong
Jalankan php artisan migrate untuk mewujudkan kedua tabel di database laravel_iot.

## Slide 9: Form Request: Validasi Input
MODUL 03
Data disaring lebih dulu, sebelum sampai ke controller
StoreSensorReadingRequest
public function rules(): array
{
return [
'suhu' => ['nullable', 'numeric'],
'kelembapan' => ['nullable', 'numeric'],
'potensio' => ['nullable', 'integer'],
];
}
UpdateLedStatusRequest
public function rules(): array
{
return [
'status' => ['required', 'string',
Rule::in(['ON', 'OFF'])],
];
}
nullable → boleh kosong saat sensor gagal terbaca
numeric / integer → memastikan tipe data benar
authorize() bernilai true karena dipanggil ESP8266 tanpa login
required → status wajib dikirim
Rule::in(['ON','OFF']) → hanya dua nilai itu yang diterima
Mencegah nilai typo seperti "on" atau "1" masuk database
php artisan make:request StoreSensorReadingRequest · php artisan make:request UpdateLedStatusRequest

## Slide 10: API Resource: Format Response JSON
MODUL 03
Merapikan nama field dan tipe data sebelum dikirim ke client
SensorReadingResource
return [
'id' => $this->id,
'suhu' => (float) $this->suhu,
'kelembapan' => (float) $this->kelembapan,
'potensio' => (int) $this->potensio,
'recorded_at' => $this->created_at
?->toIso8601String(),
];
Contoh response JSON
{
"id": 128,
"suhu": 29.4,
"kelembapan": 71.2,
"potensio": 512,
"recorded_at": "2026-08-08T09:14:02+07:00"
}
LedStatusResource
return [
'status' => $this->LED,
'updated_at' => $this->updated_at
?->toIso8601String(),
];
Contoh response JSON
{
"status": "ON",
"updated_at": "2026-08-08T09:15:40+07:00"
}
Kolom database LED di-rename menjadi field JSON status — nama rapi, tipe data pasti, mudah dibaca dashboard & Arduino.

## Slide 11: Controller API
MODUL 04
Otak sistem: menerima, menyimpan, dan menyajikan data
SensorReadingController
index()
Riwayat data sensor dengan pagination, dibatasi maksimal 100 baris per permintaan.
store()
Dipanggil ESP8266. Validasi berjalan otomatis, lalu balas 201 Created.
latest()
Satu data terbaru untuk dashboard; balas 404 bila tabel masih kosong.
LedStatusController
show()
Membaca status LED terkini — dipanggil ESP8266 tiap 2 detik, dashboard tiap 5 detik.
update()
Mengubah status ke nilai yang dikirim client (sudah tervalidasi ON/OFF).
toggle()
Membalik status otomatis; dipakai tombol pada dashboard.
DashboardController
index() → return view('Dashboard'); menampilkan halaman dashboard Blade.
php artisan make:controller \
Api/SensorReadingController
(ulangi untuk LedStatusController & DashboardController)
Form Request dipanggil otomatis oleh Laravel sebelum method controller dieksekusi — data tak valid ditolak dengan error 422.

## Slide 12: Routing: api.php & web.php
MODUL 04
Menghubungkan URL dengan method controller
routes/api.php
Route::name('api.')->group(function () {
Route::get('sensor-readings',
[SensorReadingController::class, 'index']);
Route::post('sensor-readings',
[SensorReadingController::class, 'store']);
Route::get('sensor-readings/latest',
[SensorReadingController::class, 'latest']);
Route::get('led', [LedStatusController::class, 'show']);
Route::put('led', [LedStatusController::class, 'update']);
Route::post('led/toggle',
[LedStatusController::class, 'toggle']);
});
routes/web.php
Route::get('/',
[DashboardController::class, 'index'])
->name('rest.index');
Semua rute otomatis berawalan /api/
Nama rute diberi prefix api. lewat Route::name()
URL utama (/) langsung membuka dashboard
Total 6 endpoint: 3 untuk data sensor, 3 untuk kontrol LED.

## Slide 13: Dashboard Blade & Polling Data
MODUL 04
resources/views/Dashboard.blade.php
ISI HALAMAN DASHBOARD
Bootstrap 5.3 untuk tata letak dan komponen
Raphael + JustGage untuk tiga gauge melingkar
Gauge Suhu (°C), Kelembapan (%), Potensio (0–1024)
Badge penanda status koneksi ke server
Tombol LED memanggil POST /api/led/toggle
fetch() JavaScript memperbarui data tiap 5 detik
Data diperbarui tanpa perlu memuat ulang halaman
Data Sensor DHT & Potensio
Suhu 29.4 °C
Kelembapan 71.2 %
Potensio 512
Nyalakan LED
Dashboard memanggil /api/sensor-readings/latest dan /api/led setiap 5 detik — tampilan selalu mengikuti data terbaru.

## Slide 14: Instalasi Arduino IDE & Board ESP8266
MODUL 05
Menyiapkan lingkungan pemrograman untuk board NodeMCU
LANGKAH INSTALASI
1. Unduh dan instal Arduino IDE versi 2.x
2. Buka File → Preferences (ikon gerigi)
3. Isi kolom "Additional Boards Manager URLs" dengan URL di samping
4. Buka Tools → Board → Boards Manager, cari "esp8266"
5. Pasang paket "esp8266 by ESP8266 Community"
Additional Boards Manager URLs
http://arduino.esp8266.com/stable/
package_esp8266com_index.json
Analogi
Kolom ini berperan seperti composer.json pada Laravel — mendaftarkan sumber paket tambahan agar board pihak ketiga dikenali IDE.
ESP8266WiFi dan ESP8266HTTPClient tidak perlu diinstal manual — otomatis tersedia setelah paket board terpasang.

## Slide 15: Library Wajib di Arduino IDE
MODUL 05
Sketch → Include Library → Manage Libraries, lalu pasang satu per satu
Library | Author | Fungsi
DHT sensor library | Adafruit | Membaca data sensor DHT22
Adafruit Unified Sensor | Adafruit | Dependency dari DHT sensor library
WiFiManager | tzapu | Konfigurasi WiFi otomatis tanpa hardcode SSID/password
ArduinoJson | Benoit Blanchon (v6.21.x) | Membuat & membaca JSON untuk komunikasi API
Pastikan versi ArduinoJson 6.21.x — sintaks StaticJsonDocument yang dipakai pada modul ini mengikuti ArduinoJson versi 6.

## Slide 16: Wiring: Merangkai Hardware
MODUL 06
Rangkai seluruh komponen ke NodeMCU sebelum board dinyalakan
Komponen | Pin Komponen | Terhubung ke ESP8266 | Warna Kabel
DHT22 | VCC (+) | 3V3 | Merah
DHT22 | DATA | D5 (GPIO14) | Biru
DHT22 | GND (−) | GND | Hitam
Potensiometer | VCC | 3V3 | Merah
Potensiometer | WIPER (tengah) | A0 | Biru
Potensiometer | GND | GND | Hitam
LED | Anoda (kaki panjang, +) | D6 (GPIO12) via resistor 220Ω | Oranye
LED | Katoda (kaki pendek, −) | GND | Hitam
Periksa ulang: kesalahan tersering adalah VCC/GND tertukar atau kaki LED terbalik. Cek semua sambungan sebelum board dinyalakan pertama kali.

## Slide 17: Struktur Sketch: Library, Variabel, setup()
MODUL 07
iot_arduino.ino — bagian yang dijalankan sekali saat board menyala
Library & Deklarasi Variabel
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D5
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
const int lampu = D6;
int ADC_potensio = 0;
void setup()
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.begin();
pinMode(lampu, OUTPUT);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.autoConnect(
"IoT Trial Class SIKC");
Serial.println("Terhubung ke WiFi!");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
DHTPIN D5 → pin data sensor DHT22
lampu = D6 → pin PWM untuk LED
ADC_potensio menyimpan nilai analog terakhir
autoConnect() → sambung ke WiFi tersimpan; bila gagal, board membuat hotspot sendiri
pinMode(lampu, OUTPUT) → D6 sebagai keluaran
setup() hanya berjalan sekali saat board menyala

## Slide 18: loop() & Fungsi kirimDataSensor()
MODUL 07
Siklus utama: baca sensor → kirim ke server → cek status LED
void loop()
void loop() {
kirimDataSensor();
bacaStatusLed();
delay(2000);
}
loop() berjalan terus-menerus selama board menyala
delay(2000) → satu siklus tiap 2 detik agar server tidak dibanjiri request
isnan() → data gagal baca tidak dikirim ke server
serializeJson() → objek diubah menjadi teks JSON
http.POST(body) → diterima SensorReadingController@store
void kirimDataSensor()
void kirimDataSensor() {
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) return;
ADC_potensio = analogRead(A0);
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
StaticJsonDocument<128> doc;
doc["suhu"] = t;
doc["kelembapan"] = h;
doc["potensio"] = ADC_potensio;
String body;
serializeJson(doc, body);
HTTPClient http;
http.begin(wifiClient, sensorReadingsUrl);
http.addHeader("Content-Type",
"application/json");
int code = http.POST(body);
http.end();
}
}

## Slide 19: bacaStatusLed() & Alamat IP Server
MODUL 07
Arah balik: board membaca perintah LED dari dashboard
void bacaStatusLed()
void bacaStatusLed() {
HTTPClient http;
http.begin(wifiClient, ledUrl);
int httpCode = http.GET();
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
StaticJsonDocument<256> doc;
deserializeJson(doc, payload);
const char* status =
doc["data"]["status"];
if (status && strcmp(status,"ON")==0)
analogWrite(lampu, ADC_potensio);
else
analogWrite(lampu, 0);
}
http.end();
}
MENYESUAIKAN ALAMAT IP
ipconfig
String apiBase =
"http://192.168.1.20:8000/api";
Cari baris IPv4 Address pada adapter WiFi
Ganti 192.168.1.20 dengan IP komputer Anda
Komputer dan board wajib di WiFi yang sama
Server dijalankan dengan --host=0.0.0.0 agar bisa diakses board
Status ON → analogWrite(lampu, ADC_potensio): LED menyala dengan kecerahan mengikuti posisi potensiometer.

## Slide 20: Checklist & Uji Coba End-to-End
MODUL 08
Empat hal wajib dipastikan, lalu uji sistem dari ujung ke ujung
CHECKLIST SEBELUM MEMULAI
✓ Server Laravel berjalan dengan php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
✓ Komputer dan board ESP8266 berada di jaringan WiFi yang SAMA
✓ Nilai apiBase pada iot_arduino.ino sesuai IP komputer saat ini
✓ Board sudah berhasil terhubung WiFi lewat WiFiManager
URUTAN UJI COBA
1. Amati Serial Monitor: nilai suhu, kelembapan, dan potensio muncul tiap ±2 detik
2. Buka dashboard di http://localhost:8000 atau http://<IP-komputer>:8000
3. Pastikan tiga gauge ter-update otomatis setiap 5 detik
4. Klik tombol Nyalakan LED — dalam ±2 detik LED fisik menyala
Sistem dinyatakan berhasil bila…
Gauge di dashboard bergerak mengikuti sensor, dan LED fisik menyala dengan kecerahan sesuai posisi potensiometer.

## Slide 21: Troubleshooting
MODUL 08
Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi
Error "Unknown database" | Database laravel_iot belum dibuat | Buat ulang via phpMyAdmin (Modul 1)
Apache/MySQL gagal Start | Port 80 / 3306 bentrok dengan aplikasi lain | Ubah port lewat tombol Config di XAMPP
Dashboard tak terbuka dari HP | Server tanpa --host=0.0.0.0 atau diblokir Firewall | Jalankan ulang dengan --host=0.0.0.0, izinkan akses
ESP8266 gagal upload | Port COM salah, kabel USB hanya untuk daya, driver belum ada | Cek Device Manager, ganti kabel, pasang driver CH340/CP2102
ESP8266 tak tersambung WiFi | Password salah atau jaringan 5 GHz | Ulangi WiFiManager pada jaringan 2.4 GHz
"Gagal Mendapatkan nilai suhu" | Kabel DHT22 longgar atau salah pasang | Periksa kembali wiring sesuai Modul 6
"Gagal kirim data sensor" | IP apiBase berubah atau server tidak berjalan | Cek ipconfig, sesuaikan apiBase, upload ulang

## Slide 22: Daftar Endpoint API
LAMPIRAN
Enam pintu masuk sistem — dipakai ESP8266 dan dashboard
POST
/api/sensor-readings
Menyimpan data sensor baru dari ESP8266
GET
/api/sensor-readings/latest
Data sensor paling terbaru untuk dashboard
GET
/api/sensor-readings
Riwayat data sensor dengan pagination
GET
/api/led
Status LED saat ini
PUT
/api/led
Mengubah status LED ke nilai tertentu
POST
/api/led/toggle
Membalik status LED — dipakai tombol dashboard

## Slide 23: Perintah Artisan & Struktur Folder
LAMPIRAN
Semua perintah dan letak berkas dalam satu tampilan
Perintah Artisan yang Dipakai
php artisan make:model Sensor -m
php artisan make:model Kontrol -m
php artisan make:request StoreSensorReadingRequest
php artisan make:request UpdateLedStatusRequest
php artisan make:resource SensorReadingResource
php artisan make:resource LedStatusResource
php artisan make:controller Api/SensorReadingController
php artisan make:controller Api/LedStatusController
php artisan make:controller DashboardController
php artisan migrate
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
Struktur Folder Proyek
Trial Class/Materi/
├── laravel-iot/
│ ├── app/Http/Controllers/Api/
│ ├── app/Http/Requests/
│ ├── app/Http/Resources/
│ ├── app/Models/
│ ├── database/migrations/
│ ├── resources/views/Dashboard.blade.php
│ ├── routes/api.php, web.php
│ └── .env
└── iot_arduino/
└── iot_arduino.ino
Alur singkat membangun backend
Model & Migration → Form Request → API Resource → Controller → Routing → Dashboard → uji dengan Arduino.

## Slide 24: Siap Praktik!
Link Program keseluruhan: https://github.com/asadrosyadi/trialclass_iot
BACKEND
Laravel 12: REST API, validasi input, dan dashboard Blade real-time
HARDWARE
NodeMCU ESP8266 dengan DHT22, potensiometer, dan LED
HASIL
Monitoring suhu & kelembapan plus kontrol LED langsung dari web
Menemui kendala? Kembali ke slide Troubleshooting sebelum bertanya.